## Slide 1: 位置センサを使用しない位置制御の研究
機械工学科5年
髙倉啓祐
中野 晋

## Slide 2: 製作したリフト
リミットセンサ

## Slide 3: 任意の場所で停止させたい
M
リミットセンサー
ロータリーエンコーダ
M
センサー B
センサーA
400mm
0mm
10mm
20mm
390mm
380mm

## Slide 4: エンコーダの欠点
ロータリーエンコーダ
ロータリーエンコーダ一体型モータ
・エンコーダの入手
・取付用の部品を製作する必要がある
コスト（金, 時間, 人員）
がかかる

## Slide 5: 位置制御とは
目的の場所に対象を素早く正確にもっていく制御
ロボットアーム
ＮＣ工作機械
位置をフィードバックして制御

## Slide 6: フィードバック制御とは
前を向いて歩く
ながら歩きをする
地面の状況
左右の脚力の違い
片手に重い荷物を持っていた
人にぶつかった
etc…
目がずれを認識
→足の力を調整
→ずれが補正される

## Slide 7: センサレス制御の手法
電圧
電流
回転数
∫
位置
モータ

## Slide 8: 電流を検出して回転数を算出する
M
Vcc
GND
R[Ω]
E[v]
電流計測回路
I[A]
I = E/R
・モーターの回路に割り込ませるだけで済む
・回路の取付には金属加工が必要ない
利点
・電流計の選定、製作が必要
欠点

## Slide 9: 運動方程式
(半径)

## Slide 10: 運動方程式
M
モーター固有の値
・内部抵抗 ：
・慣性モーメント：
・トルク定数 ：
・粘性抵抗 ：
・減速比 ：
電圧の式と
トルクの式

## Slide 11: 状態方程式とは
古典制御
入力と出力の関係に着目
例
  負荷のないモータに掛ける電圧と回転数の関係
現代制御
内部状態を表現する
例
  負荷のないモータに掛ける電圧によって内部状態（電流やトルク）が変化し、それによって回転数が変わる

## Slide 12: 状態方程式に変換
定数を置き換え

## Slide 13: 制御系設計
リフト
速度推定器
比例定数
∫
＋
－
（目標の高さ）
(入力電圧)
（
リフト

## Slide 14: Xcosによるシミュレーション
目標値
電圧 を確認する
現在値

## Slide 15: 結果

## Slide 16: おわりに
ノイズ対策
  電流検出器での検出誤差
ドリフト対策
  モデル化誤差

## Slide 17: ここから先スライドはメモ帳

## Slide 18: センサレス制御の手法
モータの「電流」と「電圧」と「回転数」には相関がある
→「電流」「電圧」が分かれば「回転数」が分かる
モータの「回転数」が分かれば「速度」が分かる
「速度」を積分すれば「位置」が求まる
→「電流」から「位置」が分かる

## Slide 19: 以前の問題
システムが安定しない
→ブロック線図、または運動方程式が間違っている
→状態方程式を修正したところ、安定した
モデル化誤差、検出誤差の補正方法
→着手できていない
→オブザーバはできた 検出誤差の影響は少ない モデル化誤差については不明

## Slide 20: 現在直面している問題
最適制御について
→